# ROBIN DR 400/180

# F-GYCG

A JOUR LE 26 NOVEMBRE 2023

# GENERALITES

Moteur	180 cv Lycoming

Envergure	8,72 m

Longueur	7,10 m

Vne	308 km/h (166 kt)

Vc	260 km/h

Vno	260 km/h (140 kt)

Va	215 km/h (116 kt)

Vfe	170 km/h (92 kt)

Vent de travers	40 km/h, (22 kt)

Vitesse finesse max	150 km/h, volets 0°

Hélice	Sensenich

Soute à bagages	60 kg maxi

Essence	AVGAS 100 LL

Réservoir	110+40+40 L

Capacité utilisable	189 L

Consommation horaire	38 L/h

Huile	AERO DM

Masse maxi décollage	1100 kg

Masse maxi atterrissage	1045 kg

DECROCHAGE   Vi en km/h, (1100 kg)

| Inclinaison | 0° | 30° | 60° |
| --- | --- | --- | --- |
| Volets rentrés | 105 | 113 | 148 |
| Volets 1er cran | 99 | 106 | 140 |
| Volets 2ème cran | 95 | 102 | 134 |

# HANGAR- AVANT TOUT MOUVEMENT

- Vérification générale…………..absence de   traces suspectes au sol et symétrie des ailes

- Purge essence 	effectuée

- Huile	entre 7 et 8

# VISITE PRE-VOL-INTERIEUR

- Contacts magnétos	sur « OFF »

- Commandes	libérées

Débattement vérifié

- Volets	fonctionnement vérifié

- Tous les contacts électriques	coupés

- Tous les moyens radios	coupés

- Disjoncteurs	enclenchés

- Boite de mélange	réglée

- Anticollision	marche

- Interrupteur batterie	marche

- Autonomie (3 réservoirs)	vérifiée

- Compensateur	libre

# EXTERIEUR-ELECTRIQUE

- Feux de navigation, phares…….marche

- Avertisseur de décrochage	testé

- Feux de navigation, phares……fonctionnement

- Feux de navigation, phares……coupés

- Interrupteur batterie…………..arrêt

# EXTERIEUR

# Plan gauche

- Volets	état et jeu

- Ailerons	état

- Tube Pitot	non obstrué

- Réservoir gauche	niveau vérifié

- Etat général des intrados………vérifié

# Train gauche

- Pneu (état et gonflage)	vérifié

- Carénages	vérifiés

Train avant

- Pneu (état et gonflage)…………vérifié

- Carénages	vérifiés

- Barre de remorquage…………enlevée

# Moteur

- Purge essence 	effectuée

- Capotage	fermé

- Couloir de refroidissement	non obstrué

- Hélice état	état

- Cône d'hélice	fixations

- Huile	entre 7 et 8

# Train droit et plan droit

(Idem gauche)

Flanc droit du fuselage

- Prise statique	non obstruée

- Antennes	en état

# Empennage

- Gouvernes	débattement

# Flanc gauche du fuselage

- Prise statique	non obstruée

- Porte coffre……………………..fermée

- Bouchon essence	fermé

# Dessous du fuselage

- Etat général	satisfaisant

- VISITE PRE-VOL TERMINEE,

# INSPECTION CABINE

AVANT MISE EN ROUTE

- Documents pilote/avion	à bord

- Sièges	réglés

- Equipage	attaché

- Frein de parc	serré

- Volets	essayés, rentrés

- Contact général batterie	marche

- Voyants	testés

- Robinet essence	ouvert

- Verrière	tirée

- Horamètre	noté

MISE EN ROUTE

# Moteur froid

- Réchauffage carburateur	repoussé, froid

- Réservoir essence…………….sélection vérifiée

- Mixture	plein riche

- Pompe électrique	marche

- Contacts magnétos	BOTH

- Injections	3 à 4 manettes

- Gaz	1 cm

- Champ hélice	libre

- Pieds sur les freins

- Démarreur	10 sec maxi

# Moteur chaud

- Même procédure, mais sans injection

# APRES MISE EN ROUTE

- Pression d'huile	dans le vert

- Pompe électrique	arrêt

- Régime	1200 tr/mn

- Alternateur	marche

- Charge voltmètre	vérifiée

- Voyant de charge	éteint

- Master radio	ON

- Radio; fréquence, volume	essayée, réglée

- Moyens de navigation	préparés

- Transpondeur	code 7000 - alt

- ATIS…………………………… noté

# ROULAGE

# - Message radio ………………… transmis

- Freins (palonniers)	testés

- instruments VSV	vérifiés

# ESSAI MOTEUR

- Frein de parc	serré

- Température d'huile	mini 40°, maxi 118°

- Régime	2000 tr/mn

- Essai magnétos	perte 175 tr/mn maxi

( Différence entre les deux : 50 tr/mn maxi

- Essai réchauffage	perte 200 tr/mn maxi

- Essai ralenti………………700 tr/mn+/-100tr/mn

- Régime……………………1200 tr/mn

# AVANT DECOLLAGE (1200 tr/mn)

A  - Anticollision	marche

C - Commandes	libres

- Contacts magnétos	Both (R+L)

- Mixture	riche

- Carburateur/réchauffage	froid, poussé

- Compensateur	position décollage

H - Huile	temp., pression

- Harnais	serrés

E – Essence

- Réservoir	sélection vérifiée

- Autonomie	vérifiée

- Pression	vérifiée

- Pompe	marche / pression

V -Verrière	fermée/Verrouillée

- Volets	1 cran

E - Electricité/alternateur	marche

Phares………………………marche

R - Réglage instruments	alti, horizon

# BRIEFING DECOLLAGE

# Nous allons décoller sur la piste…, pour :

# Un vol local

# Des tours de piste

# Une nav à destination de ……

# ---------------------------------------------------------

# Aux vitesses associées :

# Rotation              : 100 km/h

# Montée initiale   : 130 km/h

# Montée normale : 170 km/h

# ---------------------------------------------------------

# 1er cap  ……………par la droite/gauche

# En montée vers…………….pieds

# …………estimé dans…………mn

# ----------------------------------------------------------

# En cas de panne avant Vr : arrêt décollage

# En cas de panne moteur    : je rends la main,

# VI 150 Km/h et j’atterris dans l’axe +/- 30°

# Pour toute autre panne : je passe en vent

# arrière pour un atterrissage

- Sécurité avant alignement

- Radio	message

# SUR LA PISTE

- Compas………………….. vérifié

- H.S.I.………………………vérifié

# DECOLLAGE

- Régime (2200 tr/mn mini)	plein gaz

- Décollage	100 km/h-54 Kt

- Montée initiale	130 km/h-70 Kt

# HAUTEUR DE SECURITE AU DECOLLAGE

Fonction des obstacles mini 300 Pieds / sol

- Volets	rentrés

- Pompe	arrêt

- Phares ………………………….arrêt

- Vitesse	170 km/h-92 Kt

CROISIERE

- Avion	réglé

- Moteur	réglé

- Essence:…………………………réservoir

Pression

- Gyro :…………………. ……… Dépression

Recalage

- Altimètre………………………...calage

- Electricité/charge	vérifiée

POINT TOURNANT OU TOUTES LES 15 MN

TOP ……………………………heure notée

CAP…………………………….pris

ALTITUDE……………………ajustée

# RADIO……message…………envoyé

ESSENCE……………………réservoir.autonomie

MOTEUR…………………....paramêtres

GYRO………………………..recalé

ESTIMEE……………………calculée

BRIEFING AVANT DESCENTE

Descente au point………   estimé à………

Vers le point d’entrée……….

A une altitude de ………. pieds

# La piste en service…………

Altitude du tour de piste….….pieds

Intégration par :

Verticale du terrain à……..pieds

Ou aux ordres du contrôle

DESCENTE

- Mélange ………………………….plein riche

- Réchauffage carburateur………si nécessaire

- Régime a la demande

- Réservoir…………………………le plus plein

# ATTENTE

- Pompe électrique………………..marche

- Phares…………………………….marche

- Réchauffage carburateur……….tiré

- Vitesse ………………………150 km/h-80 Kt

VENT ARRIERE

- Volets……………………………………...1 cran

- Pompe électrique...………………………marche

- Phares………………………………….…marche

-Vitesse………………………….145 km/h-78 Kt

# ATTERRISSAGE

- Volets…..……………………………… 2 crans

- Vitesse…..……………………125 km/h-68 Kt

- Axe, Plan, vitesse…………stabilisés

# APRES ATTERRISSAGE(piste degagée)

- Volets	rentrés

- Pompe essence	coupée

- Phares………………………… .coupés

- Carburateur	froid, poussé

- Compensateur	neutre

# ARRET DU MOTEUR

- Frein de parc	serré

(point blanc en haut)

- Radio	clôturée

- Master Radio	 coupé

- G5 : PFD et HSI restent allumés 45’’

- Alternateur	coupé

- Régime	plein ralenti

- Contacts magnétos	essai coupure

- Régime………………………….15000 t/mn

- Arrêt du moteur	mixture pauvre

- Contacts magnétos/clés	coupés, enlevées

- Anticollision	laissé sur "ON"

- Feux de navigation	coupés

- Volets	sortis

- Contact batterie	coupé

- Horamètre	noté

NOTA : ARRET DU G5

Après la coupure du Master Radio, les deux écrans du G5 doivent rester allumés.

Cette procédure permet de vérifier la charge de ses batteries internes.

Pour couper le G5, avant les 45’’:

Un appui sur le bouton ON/OFF pendant 5’’