# ROBIN DR 400/180

# F-BUHU

A JOUR LE 26 NOVEMBRE 2023

# GENERALITES

Moteur	180 cv Lycoming

Envergure	8,72 m

Longueur	7,10 m

Vne	308 km/h (166 kt)

Vc	260 km/h

Vno	260 km/h (140 kt)

Va	215 km/h (116 kt)

Vfe	170 km/h (92 kt)

Vent de travers	40 km/h, (22 kt)

Vitesse finesse max	150 km/h, volets 0°

Hélice	Sensenich

Soute à bagages	60 kg maxi

Essence	AVGAS 100 LL

Réservoir	110+40+40 L

Capacité utilisable	189 L

Consommation horaire	38 L/h

Huile	AERO DM

Masse maxi décollage	1100 kg

Masse maxi atterrissage	1045 kg

DECROCHAGE   Vi en km/h, (1100 kg)

| Inclinaison | 0° | 30° | 60° |
| --- | --- | --- | --- |
| Volets rentrés | 105 | 113 | 148 |
| Volets 1er cran | 99 | 106 | 140 |
| Volets 2ème cran | 95 | 102 | 134 |

# HANGAR- AVANT TOUT MOUVEMENT

- Vérification générale…………..absence de   traces suspectes au sol et symétrie des ailes

- Purge essence 	effectuée

- Huile	entre 7 et 8

# VISITE PRE-VOL-INTERIEUR

- Contacts magnétos	sur « OFF »

- Commandes	libérées

Débattement vérifié

- Volets	fonctionnement vérifié

- Tous les contacts électriques	coupés

- Tous les moyens radios	coupés

- Disjoncteurs	enclenchés

- Boite de mélange	réglée

- Anticollision	marche

- Interrupteur batterie	marche

- Autonomie (3 réservoirs)	vérifiée

- Compensateur	libre

# EXTERIEUR-ELECTRIQUE

- Feux de navigation, phares…….marche

- Avertisseur de décrochage	testé

- Feux de navigation, phares……fonctionnement

- Feux de navigation, phares……coupés

- Interrupteur batterie…………..arrêt

# EXTERIEUR

# Plan gauche

- Volets	état et jeu

- Ailerons	état

- Tube Pitot	non obstrué

- Réservoir gauche	niveau vérifié

- Etat général des intrados………vérifié

# Train gauche

- Pneu (état et gonflage)	vérifié

- Carénages	vérifiés

Train avant

- Pneu (état et gonflage)…………vérifié

- Carénages	vérifiés

- Barre de remorquage…………enlevée

# Moteur

- Purge essence 	effectuée

- Capotage	fermé

- Couloir de refroidissement	non obstrué

- Hélice état	état

- Cône d'hélice	fixations

- Huile	entre 7 et 8

# Train droit et plan droit

(Idem gauche)

# Flanc droit du fuselage

- Prise statique	non obstruée

- Antennes	en état

# Empennage

- Gouvernes	débattement

# Flanc gauche du fuselage

- Prise statique	non obstruée

- Porte coffre……………………..fermée

- Bouchon essence	fermé

# Dessous du fuselage

- Etat général	satisfaisant

- VISITE PRE-VOL TERMINEE,

# INSPECTION CABINE

AVANT MISE EN ROUTE

- Documents pilote/avion	à bord

- Sièges	réglés

- Equipage	attaché

- Frein de parc	serré

- Volets	essayés, rentrés

- Contact général batterie	marche

- Voyants	testés

- Robinet essence	ouvert

- Verrière	tirée

- Horamètre	noté

- MENACES……………………..annoncées

MISE EN ROUTE

# Moteur froid

- Réchauffage carburateur	repoussé, froid

- Réservoir essence…………….sélection vérifiée

- Mixture	plein riche

- Pompe électrique	marche

- Contacts magnétos	BOTH

- Injections	3 à 4 manettes

- Gaz	1 cm

- Champ hélice	libre

- Pieds sur les freins

- Démarreur	10 sec maxi

# Moteur chaud

- Même procédure, mais sans injection

# APRES MISE EN ROUTE

- Pression d'huile	dans le vert

- Pompe électrique	arrêt

- Régime	1200 tr/mn

- Alternateur	marche

- Charge voltmètre	vérifiée

- Voyant de charge	éteint

- Directionnel	réglé

- Master radio	ON

- Radio; fréquence, volume	essayée, réglée

- Moyens de navigation	préparés

- Transpondeur	code 7000 - alt

- ATIS…………………………… noté

# ROULAGE

# - Message radio ………………… transmis

- Freins (palonniers)	testés

- instruments VSV	vérifiés

# ESSAI MOTEUR

- Frein de parc	serré

- Température d'huile	mini 40°, maxi 118°

- Régime	2000 tr/mn

- Essai magnétos	perte 175 tr/mn maxi

( Différence entre les deux : 50 tr/mn maxi

- Essai réchauffage	perte 200 tr/mn maxi

- Dépression Gyros 	 vérifiée

- Essai ralenti………………700 tr/mn+/-100tr/mn

- Régime……………………1200 tr/mn

# AVANT DECOLLAGE (1200 tr/mn)

A  - Anticollision	marche

C - Commandes	libres

- Contacts magnétos	Both (R+L)

- Mixture	riche

- Carburateur/réchauffage	froid, poussé

- Compensateur	position décollage

H - Huile	temp., pression

- Harnais	serrés

E – Essence

- Réservoir	sélection vérifiée

- Autonomie	vérifiée

- Pression	vérifiée

- Pompe	marche / pression

V -Verrière	fermée/Verrouillée

- Volets	1 cran

E - Electricité/alternateur	marche

Phares……………………..marche

R - Réglage instruments	alti, horizon

# BRIEFING DECOLLAGE

# Nous allons décoller sur la piste…, pour :

# Un vol local

# Des tours de piste

# Une nav à destination de ……

# ---------------------------------------------------------

# Aux vitesses associées :

# Rotation              : 100 km/h

# Montée initiale   : 130 km/h

# Montée normale : 170 km/h

# ---------------------------------------------------------

# 1er cap  ……………par la droite/gauche

# En montée vers…………….pieds

# …………estimé dans…………mn

# ----------------------------------------------------------

# En cas de panne avant Vr : arrêt décollage

# En cas de panne moteur    : je rends la main,

# VI 150 Km/h et j’atterris dans l’axe +/- 30°

# Pour toute autre panne : je passe en vent

# arrière pour un atterrissage

- Sécurité avant alignement

- Radio	message

# SUR LA PISTE

- Compas………………….. vérifié

- Directionnel……………...recalé au QFU exact

# DECOLLAGE

- Régime (2200 tr/mn mini)	plein gaz

- Décollage	100 km/h-54 Kt

- Montée initiale	130 km/h-70 Kt

# HAUTEUR DE SECURITE AU DECOLLAGE

Fonction des obstacles mini 300 Pieds / sol

- Volets	rentrés

- Pompe	arrêt

- Phares…………………………...arrêt

- Vitesse	170 km/h-92 Kt

# CROISIERE

- Avion	réglé

- Moteur	réglé

- Essence:…………………………réservoir

Pression

- Gyro :…………………. ……… Dépression

Recalage

- Altimètre………………………...calage

- Electricité/charge	vérifiée

POINT TOURNANT OU TOUTES LES 15 MN

TOP ……………………………heure notée

CAP…………………………….pris

ALTITUDE……………………ajustée

# RADIO……message…………envoyé

ESSENCE……………………réservoir.autonomie

MOTEUR…………………....paramêtres

GYRO………………………..recalé

ESTIMEE……………………calculée

BRIEFING AVANT DESCENTE

Descente au point………   estimé à………

Vers le point d’entrée……….

A une altitude de ………. pieds

# La piste en service…………

Altitude du tour de piste….….pieds

Intégration par :

Verticale du terrain à……..pieds

Ou aux ordres du contrôle

DESCENTE

- Mélange ………………………….plein riche

- Réchauffage carburateur………si nécessaire

- Régime a la demande

- Réservoir…………………………le plus plein

# ATTENTE

- Pompe électrique………………..marche

- Phares…………………………….marche

- Réchauffage carburateur……….tiré

- Vitesse ………………………150 km/h-80 Kt

VENT ARRIERE

- Volets……………………………………...1 cran

- Pompe électrique...………………………marche

- Phares………………………………….…marche

-Vitesse………………………….145 km/h-78 Kt

# ATTERRISSAGE

- Volets…..……………………………… 2 crans

- Vitesse…..……………………125 km/h-68 Kt

- Axe, Plan, vitesse…………stabilisés

# APRES ATTERRISSAGE(piste degagée)

- Volets	rentrés

- Pompe essence	coupée

- Phares………………………… .coupés

- Carburateur	froid, poussé

- Compensateur	neutre

# ARRET DU MOTEUR

- Frein de parc	serré

(point blanc en haut)

- Radio	clôturée

- Master Radio	 coupé

- Alternateur	coupé

- Régime	plein ralenti

- Contacts magnétos	essai coupure

- Régime………………………….15000 t/mn

- Arrêt du moteur	mixture pauvre

- Contacts magnétos/clés	coupés, enlevées

- Anticollision	laissé sur "ON"

- Feux de navigation	coupés

- Volets	sortis

- Contact batterie	coupé

- Richesse…………………………repoussée

- Horamètre	noté