PROCEDURES D’URGENCE

PANNE MOTEUR AVANT LA ROTATION S'il reste suffisamment de piste: Manette de gaz……………réduire Frein………………………..a la demande S'il ne reste pas suffisamment de piste: Manette de gaz……………réduire Freins………………………freiner Mixture……………………..étouffoir Robinet d’essence……….fermé Contact magnétos……….coupé Interrupteur batterie….….coupé PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES LE DECOLLAGE Assiette à piquer Vitesse de plané……….135 km/h Mixture…………………..étouffoir Robinet d'essence…….fermé Contact magnétos…….coupé Interrupteur batterie…..coupé NOTE IMPORTANTE Atterrir droit devant en ne faisant que de petits changement de cap pour éviter les obstacles. Ne jamais tenter de faire demi-tour vers la piste

PANNE MOTEUR EN VOL Rallumage : - vitesse 135 km/h..............Finesse 10. Robinet d'essence………..ouvert Pompe électrique…………marche Mixture……………………...plein riche Manette des gaz…………..1/4 Contact magnétos……… Both Si l'hélice tourne encore, le moteur devrait se remettre en route. Si l'hélice est calée,actionner le démarreur. Si le moteur ne démarre toujours pas, Préparer un atterrissage en campagne

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE, MOTEUR EN PANNE Choisir un terrain approprié: Ceintures et harnais………..serrés Pompe électrique……………arrêt Mixture………………………..étouffoir Manette des gaz…………….plein réduit Contact magnétos…………coupé Robinet d'essence…………fermé Excitation alternateur……..coupé Interrupteur batterie……….coupé Finale Volets………………………..tout sortis Verrière……………………..déverrouillée

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION EN CAMPAGNE MOTEUR EN MARCHE Reconnaître le terrain choisi 140 km/h Volets……………………1 er cran une approche de précaution 110 km/h volets……………………2eme cran En finale, déverrouiller la verrière. Avant de toucher le sol Contact magnétos………...coupé Interrupteur batterie………coupé EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIERE Dégager les deux leviers de largage verrière situés sur les accoudoirs de part et d'autre du tableau de bord, et les amener en position verticale.

FEU MOTEUR A LA MISE EN ROUTE Laisser tourner le moteur avec: Robinet d'essence……………..fermé Pompe électrique………………arrêt Manette des gaz………………..plein gaz Mixture…………………………..étouffoir Si le feu persiste Contact magnéto………………coupé Interrupteur batterie…………...coupé Excitation alternateur…………coupé Evacuer

FEU MOTEUR EN VOL Robinet essence………………fermé Manette des gaz……………….plein gaz jusqu'à l'arrêt moteur Mixture………………………….étouffoir Pompe électrique……………..arrêt Excitation alternateur………..coupé Chauffage cabine et ventilation..coupés vitesse de finesse maxi 135 km/h Préparer un atterrissage en campagne Ne pas essayer de remise en route du moteur

FEU DANS LA CABINE Eteindre le foyer par tous les moyens disponibles. Pour éliminer les fumées, ouvrir à fond la ventilation. En cas de feu d'origine électrique: Ventilation de la cabine………….réduire Excitation de l'alternateur……….coupé Interrupteur batterie………………coupé Breaker batterie……………………tiré Breaker alternateur……………….tiré Atterrir rapidement si le feu persiste.

VIBRATIONS ET IRREGULARITES DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR origine (à vérifier dans l'ordre): - Un givrage au carburateur - Un mélange réglé trop riche ou trop pauvre: - régler la mixture - La présence d'impuretés dans le circuit carburant: - vérifier la pression d'essence. - Mettre en fonction la pompe électrique Une défaillance d'allumage: contacts magnétos sur "L", puis sur "R", puis retour sur "Both". Sélectionner la position procurant le meilleur fonctionnement du moteur et rejoindre le terrain le plus proche à régime réduit, mixture réglée de façon à obtenir un fonctionnement régulier du moteur.

PANNE D'ALIMENTATION EN HUILE En cas de baisse de pression d'huile, surveiller la température d'huile. Si celle-ci s'élève anormalement (zone rouge): - Réduire la puissance - Rejoindre le terrain le plus proche en se préparant à un éventuel atterrissage en campagne

PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE Allumage du voyant ambre "panne alternateur" Baisse progressive de la tension du réseau Couper puis réenclencher l'excitation alternateur. Si la panne persiste - Couper l'excitation alternateur - Couper tous les équipements électriques non indispensables â la poursuite du vol - Se poser dès que possible

GIVRAGE - Réchauffage carburateur………. chaud - Puissance ……………………….augmenter - Réchauffage pitot………………on - Climatisation …………………. chaud désembuage - Demi-tour ou changer d'altitude - Envisager d'atterrir sur le prochain aérodrome Lors d'une formation de glace extrêmement rapide, effectuer un atterrissage forcé. Adopter si nécessaire une vitesse d'approche supérieure à la normale: 130 km/h REMARQUES: S'il est nécessaire de maintenir le réchauffage carburateur, ajuster Impérativement le mélange manette de mixture. Utiliser toujours le réchauffage carburateur en "tout ou rien"

VRILLE INVOLONTAIRE -Manette des gaz réduit..………..réduit -Direction…............à fond contre le sens de la rotation -Profondeur………….………au neutre -Ailerons………………..……au neutre -Dès l'arrêt de la rotation, direction au neutre et ressource en respectant les limites du domaine de vol. NOTE : Si les volets sont sortis au moment de la mise en vrille, les rentrer au plus vite.

PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR En cas de perte d'efficacité de la commande de profondeur : Stabiliser l'avion en vol horizontal, volets rentrés, à 135 km/h , à l'aide du trim de profondeur et des gaz. Ne plus toucher au trim et contrôler l'angle de descente avec les gaz . Ne réduire qu'en courte finale, à proximité du sol.